## Slide 1: 福井市における 学校施設の整備について
令和元年10月17日
福井市役所 教育総務課
主査 伊原 亨（いはら とおる）

## Slide 2: 福井市教育総務課について
【物品・総務係】
・・・教育委員会の運営をはじめとしたソフト的な業務
を担当。学校の物品の購入や学校事務の共
同実施。
【建設・企画係】
【施設維持係】
・・・大規模改修や日々の維持補修といったハード
的な業務を担当。

## Slide 3: 学校施設の現状と課題
学校施設は児童生徒の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には地域の避難所としての役割を担っている。そのため、日常はもとより災害時においても十分な安全性・機能性を有することが求められている。
しかしながら、全国的に見ても学校施設は、建築後２５年以上経過し、改修が必要な建物の面積が全体の約７割を占める状況であり、多くの学校で安全面・機能面の不具合が発生するなど、老朽化は深刻な課題となっている。
このため、経年劣化により安全性・機能性に支障のある老朽施設を改善するなど、児童生徒が安心できる教育環境への改善を推進するとともに、耐震化及び防災機能強化に取り組む必要がある。

## Slide 4
文部科学省が掲げる課題解決に向けての対策
老朽化対策を中心とした教育環境の改善
・安全性・機能性を確保し、教育環境を改善するため、老朽化対
策、空調設置、トイレ改修、給食施設整備等を推進。
耐震化及び防災機能強化の推進
・学校施設の耐震化を支援。また、災害時に地域住民の避難所とし
ての役割も果たす学校施設の防災機能強化への取組を支援。
小中学校等の教室不足への対応等
・小中学校・特別支援学校の教室不足に対応するための新築・
増築、学校の統合に係る新築・改修事業等に係る施設整備。

## Slide 5: 福井市の学校施設の概要
小学校 ５２施設（うち休校２施設）
校舎延床面積（合計） 198,751㎡
体育館延床面積（合計） 58,380㎡
中学校 ２４施設（うち休校１施設） ※小中併設校4校を含む。
校舎延床面積（合計） 116,459㎡
体育館延床面積（合計 41,406㎡
(令和元年5月1日現在)
福井市では、建築後25年以上経過した学校 約９５％
建築後40年以上経過した学校 約４８％

## Slide 6: これまでの主な学校施設の整備状況
外壁落下防止工事
体育館窓ガラス飛散防止工事
長寿命化改修工事
小学校と公民館の複合化工事
トイレ整備工事（洋式化改修）
校庭整備
音楽室における空調設置 等

## Slide 7: 外壁落下防止工事
工事の目的
老朽化が進んだ外壁のタイルやモルタルの落下防止措置を施すことにより、学校施設の安全性を確保する。
工事の内容
学校の校舎及び体育館の外壁について、10年を１サイクルとして外壁の全面打診点検を行い、外壁に爆裂や浮き、クラックなど危険箇所が確認された箇所について対策工事を行う。
【工事実績】
H29年度 7校
H30年度 6校

## Slide 9: 体育館窓ガラス飛散防止工事
工事の目的
体育館使用時の安全性の確保及び避難所の機能向上
工事の内容
地震時に1番目に開設される指定避難所に位置づけられている小学校の体育館を対象に、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼るなどして飛散防止対策を施す。
【工事実績】
H２９年度 ５校
H３０年度 ６校

## Slide 11: トイレ整備工事（洋式化改修）
工事の目的
洋式便器がない又は１個のみというトイレスペースもあることから、和式便器に不慣れな児童のストレス、健康面に配慮するため、洋式化改修を行う。
福井市の整備目標
洋式化率の低い学校から順次和式便器を洋式便器に個別改修し、１校あたりの洋式化率を50％以上にする。

## Slide 12: 空調整備
福井市における普通教室の設置率 100％
平成29年度には、音楽室を中心に特別教室についても空調整備を行った。

## Slide 13: 長寿命化改修（老朽化対策）
長寿命化のイメージ
建物全体の物理的な不具合を直し、
建物の耐久性を高めることに加え、
建物の機能や性能を現在の学校が求められている水準まで
引き上げる改修
構造体（柱やはり）に使用されているコンクリートや鉄筋の強度が確保されている場合、30年以上の建物の使用を前提とした改修を実施する。
（平成29年 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課 「公立学校施設整備について」より引用）

## Slide 14: 長寿命化改修のメリット
①工事費用の縮減、工期の短縮が可能
⇒構造体（柱やはり）の工事が大幅に減少するため、工事費用が
建て替えと比較して４割程度縮減。
②廃棄物量が少ない
⇒排出する廃棄物が少なく環境負荷が少ない。また、廃棄物処理に係る
コストの削減が可能。
③建て替えた場合と同等の教育環境の確保が可能
⇒ライフラインや仕上げ、機能の一新が可能、間取りを変更するこ
とも可能。
（平成29年 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設助成課 「公立学校施設整備について」より引用）

## Slide 15: 現在、長寿命化改修とあわせて、 順化小学校・公民館複合化に取り組んでいます。 現在の順化小学校１階を公民館が、２・３階を小学校が主に利用し、小学校と公民館の間に開閉可能な扉を設置し、相互に施設が利用可能な交流方式とする予定。

## Slide 16: 平成31年2月文部科学省公表の「効率的かつ効果的な学校施設の整備に関する事例集」にて

## Slide 17
平成31年2月文部科学省「効率的かつ効果的な学校施設の整備に関する事例集」より引用

## Slide 18: 平成31年2月文部科学省「効率的かつ効果的な学校施設の整備に関する事例集」より引用

## Slide 19: 平成31年2月文部科学省「効率的かつ効果的な学校施設の整備に関する事例集」より引用

## Slide 20: 避難所として求められる機能
学校施設は、災害発生時に地域の避難所としての役割も果たす必要がある。
備えておくと望ましい機能
非常用貯水槽
自家発電設備
浄水機能を有するプール
マンホールトイレの整備（福井市では16校整備）
など
（平成31年3月 文部科学省 小・中学校施設整備指針より引用）

## Slide 21: 学校施設における防犯計画
備えておくと望ましい設備
防犯カメラや赤外線センサー、インターホン等の防犯設備
玄関等にテンキーパッド、カードリーダー等の認証装置や
遠隔操作による開閉装置の導入
夜間・休日の機械警備の導入
⇒誤作動を防止するため、これらの設備については、定期的、
または、必要に応じて臨時に点検をし、不具合が生じてい
る場合は、迅速に改修、修理、交換等の改善措置を講じ
ることが重要。
（平成31年3月 文部科学省 小・中学校施設整備指針より引用）

## Slide 22: 学校施設の維持管理について
建築当初には安全性が確保されていた建物も、経年劣化等により必要な性能を満たさなくなっていることがあるため、常に健全な状態を維持できるよう、法令等に基づいて定期的に点検を行い、必要な修理・修繕等を速やかに実施することが必要。
法定点検
・建築基準法に基づく建築物の劣化・損傷の点検
・消防法に基づく消防設備の点検 など
上記以外にも教職員の方々による日常的な点検が重要
⇒危険で緊急な対応が必要な箇所については、速やかに補修。